## Slide 1: Getränkemischanlage
Laurin Oberlader, Yannik Mayer, Dean Azar
Notes: D

## Slide 2: Projektidee
Anlage soll Flüssigkeiten aus Behälter pumpen und im gewünschten Verhältnis mischen
Über GUI können verschiedene Getränke ausgewählt werden
Anlage kann Getränke aufgrund der Füllstände vorschlagen
GUI kann Füllstände und Warnungen anzeigen
Notes: D

## Slide 3: Klassendiagramm
BeverageSuggestion erhält Füllstand von SensorManager und Rezepte von recipeManager
BeverageGUI verwendet logic.fill_levels, logic.target_volume_ml, logic.recipe_manager.recipes
Erstellt mit lucid App
Notes: L

## Slide 4: Algorithmen und Datenstrukturen
DrinkSuggestion.suggest_best_drink()
  Optimierungsalgorithmus
Es wird über alle Rezepte iteriert
Für jedes Rezept wird berechnet, wie viel ml maximal mischbar wären
Es wird das Rezept mit der größten möglichen Mischmenge ausgewählt
Notes: Y

## Slide 5: Algorithmen und Datenstrukturen
max_mixable_volume_ml(self, recipe)
  Mischvolumen berechnen
Für jedes Rezept wird berechnet, wie viel ml maximal mischbar sind
Notes: Y

## Slide 6: Aktueller Stand
GUI
2 Algorithmen
Mehrere Klassen
Hardware-Einbindung
Mixlogik
Notes: D

## Slide 7: Programmaufbau
Notes: D

## Slide 8: Schaltplan
Anschluss der Sensoren mit Pull Up Widerstand
Diode über Pumpe
Mosfet Transistoren zum Schalten des Pumpenstroms
330 Ohm Widerstand zum Begrenzen des Stroms
Notes: L

## Slide 9: Bauteile
  Offgridtec Tauchpumpe 12V DC 10l 0,5 bar max. 5m Pumphöhe
  TRU COMPONENTS FS-3101 Schwimmerschalter 200 V/AC 0.5 A 1 Schließer, 1 Öffner IP64
  Infineon Technologies IRLZ44NPBF MOSFET 1 HEXFET 110 W
  Raspberry Pi Pico
Notes: L

## Slide 10: Probleme
Integration der Hardware in die GUI
Programm testen ohne Hardwareaufbau
Füllstände, Pumpenförderung nicht bekannt
Notes: Y

## Slide 11: Ausblick
Aufbau der Elektronik (Verdrahtung Pumpen, Sensoren)
Testen und einstellen (Testprogramme in Python)
Algorithmus und Hardware mit GUI verbinden
Notes: Y